还原参数操作步骤：

1  按A键，切换至显示用户登录。

2  按B键，切换至管理员登录。

3  按C键，切换至管理登录密码输入界面。

4  按B键，将最高位改为1，密码为1000.

5  按C键，确认密码，进入菜单，显示安装菜单。

6  按B键，将菜单切换至系统设置。

7  按C键，进入系统设置菜单。

8  按B键，将菜单切换至还原菜单。

9  按C键，进入还原菜单，显示取消。

10 按B键，将取消切换至确定。

11 按C键，确定还原，显示‘勾’后，制动换回到还原菜单处。

12 按A键，一下一下按A键，直至显示返回到显示界面。

输出终点参数设置步骤：

1  按A键，切换至显示用户登录。

2  按C键，进入密码输入状态，密码默认为‘0000’。

3  按C键，确认密码，进入菜单，显示安装菜单。

4  按B键，将菜单切换至输出设置。

5  按C键，进入输出设置菜单，显示模拟量。

6  按C键，进入模拟量菜单，显示输出起点，输出起点默认为0，可以不用设置。

7  按B键，进切换至输出终点。

8  按C键，进入设置状态。按A键移位，B键加数，将数据设置成需要的参数。

9  按C键，确定还原，显示‘勾’后，自动还原回到菜单处。

10 按A键，一下一下按A键，直至显示返回到显示界面。

安装高度设置步骤：

1  按A键，切换至显示用户登录。

2  按C键，进入密码输入状态，密码默认为‘0000’。

3  按C键，确认密码，进入菜单，显示安装菜单。

4  按C键，进入安装菜单，显示安装高度。

5  按C键，进入安装高度输入状态。

6  按A键移位，按B键选择数值或小数点，设置参数。安装高度为探头端面到液体底部的距离，单位：米。

7  按C键，保持，显示‘保持？’提示是否保存。

8  按C键，确认保存，同时显示返回至输入安装高度菜单。

9  按A键，一下一下按A键，直至显示返回到显示界面。

开关输出设置步骤：

注意：两个控制点，X、Y，其中X < Y。

如果小于X开关启动，大于Y停止，那么D值设置为X,H设置为Y。

如果小于X开关启动，大于Y停止，那么D值设置为X,H设置为Y。

1  按A键，切换至显示用户登录。

2  按C键，进入密码输入状态，密码默认为‘0000’。

3  按C键，确认密码，进入菜单，显示安装设置菜单。

4  按B键，切换至输出设置菜单。

5  按C键，进入输出设置菜单，显示模拟量菜单。

6  按B键，按B键键两下切换至开关菜单。

7  按C键，进入开关菜单，显示1通道D值。

8  按C键，进入1通道D值设置状态。

9  按A键，移位，按B键加数或选择小数点，将数据修改成需要的数值。

10 按C键，保存数据，提示是否保存，按C键确认保存，然后销售‘勾’并自动返回至1通道D值状态。

11 按B键，切换至1通道H值菜单。

12 按C键，进入1通道H值设置状态。

13 按A键，移位，按B键加数或选择小数点，将数据修改成需要的数值。

14 按C键，保存数据，提示是否保存，按C键确认保存，然后销售‘勾’并自动返回至1通道H值状态。

15 按B键，切换到其它通道，按照8、9、10的步骤设置器参数。

16 按C键，一下一下按C键，返回值正常显示界面。